## Slide 1
TETRIS
DY-Projekt : Abschlusspräsentation
ZHI HAO TAN
DIGITALE SYSTEME SOSE25
PROF DR.-ING, R. FITZ

## Slide 2
ZIEL
Blockschaltbild
automatengraph
Modulen
Fortschritt
Vorführung
inhalte
Notes: < 1min

## Slide 3
Tetris
  Feld 10x20
  Fallende Tetriminos auf einer Linie platzieren
  Volle Linie = 1 Punkt
  so lange wie möglich Überleben
  Mehr Punkte = Schnellere Fall-Zeit [2s - 500ms]
Kontrolle durch Knöpfe auf dem BASYS3 Board
Visuelle Ausgabe via VGA & Bildschirm
Tonausgabe via Buzzer
Ziel
Notes: Je mehr Punkte desto föllt die Tetriminos schneller, um das Spiel anspruchsvoller zu gestalten
Kontrolle der Tetriminoes erfolgt über Tasten auf dem Board

## Slide 4
Blockschaltbild

## Slide 5
überblick
Notes: Vergleich zum Zwischenpres. Keine große Änderung
Field RAM von Game Engine getrennt
Neues, Click/Ton

## Slide 6
automatengraph

## Slide 7
FSM – GAME engine

## Slide 8
FSM – 1/3
IDLE - SPAWN
GAME_OVER
MOVE
Display aus/
Feld(5,2) als Referenzpunkt für Spawnen der Blöcke
Block-Koordinaten vordefiniert ; je nach Zufallszahl
Geistblock – Kollision check mit gespeichertem Feld
Keine Kollision - Output Feld
[Konzept Gilt bei allen Zuständen]
Vergleich gescheitert
Savedfield blinken
500ms Intervall
Kontrolle freigegeben
Referenzpunkt bewegen
Rotate : Block-Koordinaten anpassen
Notes: SPAWN : von 10x20 Der Block wird stets relativ zum Feldpunkt Feld(5,2) gespawnt. Dieser Punkt dient als Ursprung für die Positionierung neuer Blöcke.
Die exakte Position und Form des Blocks wird anhand einer Zufallszahl gewählt. Jeder Wert der Zufallszahl entspricht einem vordefinierten Blockmuster.
Vor dem Platzieren wird ein Geistblock (Vorschau) erzeugt. Dieser vergleicht seine Position mit dem gespeicherten Spielfeld, um mögliche Kollisionen frühzeitig zu erkennen.
Wenn keine Kollisionen vorliegen, wird das Ergebnis im Output-Feld angezeigt und der Block kann gesetzt werden.
Dieses Vorgehen gilt in allen Zuständen des Spiels – sowohl beim Spawnen, Bewegen als auch beim Droppen von Blöcken.
GAME_OVER nur durch SPAWN
Move : 3 Möglichkeit; Referenzpunkt wird bewegt
Rotate : anhand der Daten von myblockfleld wird der Block koordinaten aktualisiert

## Slide 9
FSM – 2/3
FALL
HARD_DROP
LOCK
Dynamisch festgelegte Zeitdauer nach Punktestand
1 Block nach unten
Kollision Check
  Übernommen als Aktuelle Blockpos. >MOVE
  Blockpos. Nicht aktualisiert In “Saved” speichern > LOCK
Ein Takt zur Synchronisierung und Aktualisierung der Saved-Feld
>CHECK
Gleich wie bei FALL
Kontinuierlich bis FALL nicht möglich ist
Block in Saved-Feld speichern
>LOCK
Notes: In MOVE wird der Counter mit dem Zeitdauer vergleicht

## Slide 10
FSM – 3/3
FLASH
CLEAR
CHECK
Zeilenummer markiert
Blinkt 3 Mal
Zeile geleert
Obere Zeile unten geschoben
>LOCK : Sychronisierung
Prüft Zeile für Zeile, unten -> oben, nach vollen Linien

## Slide 11
FSM – click (ton)
Notes: Ton Periode ermittelt für Square Wave Erzeugung
Für jedem Zustand gibt es ein vordefiniertes Dauer - vorbei ist – auf IDLE

## Slide 12
Modulen

## Slide 13
2 D-FF gegen Metastabilität
Debouncer mit 5 ms sample Periode
Edge detection
Input controller
+ Schalter: Spiel starten/resetten
Notes: ONE SHOT PULSE

## Slide 14
Linear Feedback Shift Register
  XOR und Shift Operation
Anfangswert der Vektor entscheidet der Counter ab Resetpunkt
Primitiv Polynom als Feedback:
  Y=x⁸+x⁴+x³+x²+1
7 Tetriminos - “000“-“110“
Pseudorandom number generator
Notes: Letztes gültige Ergebnis

## Slide 15
Die tetriminos
000
001
010
011
100
101
110

## Slide 16
Liefert ein 8-Bit counter_vector mit einer Inkrementierung alle 50ms
Counter Reset nach Zustandsänderung
Tick counter

## Slide 17
Game engine
FSM
Signale
  "myblock_next" - Geistfeld zum Vergleichen
  "pivot_x/y" - Referenzpunkt für Spawn
  Ton Signale
Dynamische Tick in eigenem Prozess erzeugen
  50ms Abzug von erlaubter MOVE-Zeit pro Punkt

## Slide 18
Field ram
Bekommt "myblock", "saved" und "output"-Feld
Aktuelle Feld nur bei aktivem "Enable" Signal aktualisieren
Ausgabe "Myblock" und "Saved" in Game Engine
Ausgabe "Output" in Video Renderer
In separate Module erzielt - Modular, einfacher Debuggen

## Slide 19
Industrie-standard : 640x480 Pixel
Unterskalierung des Clock-Frequenzs mithilfe PLL-Clocking Wizard auf 25,17007Mhz
Innerhalb vom Toleranzbereich
VGA Einstellung
Spielfeldgröße: 100x200 Pixel
Blockgröße: 20x20 Pixel
Rein Kombinatorik
Nimmt auszugebenden output_field [1:200] an
Farbe benennen
Grenze und einzelne Blöcke zeichnen
Punktzahl zeichnen
Video renderer

## Slide 20
Nutzung des 7-Segment-Displays
Multiplexing
Max Punktzahl auf 256 (8 bit) begrenzt
  Nur 3 Zeichen an
"gfedcba", active-low
Scoreboard
Notes: Multiplex, auf einmal kann nur ein Zahl leuchtet
Reihenfolge als Zahlvorlage

## Slide 21
Click (Ton)
FSM
Spezifische Frequenz, Tondauer
Square-Wave Periode dynamisch festgestellt
Notes: Dynamisch je nach dem aktuellen Zustand bestimmt
Ausgestrichen – nur ein buzzer,

## Slide 22
Fortschritt

## Slide 23
01
Schnelleres fallen der tetriminos je nach punktestand
02
interaktiver klick-ton
EXTRA Zu realisierende features
03
Punktzahlanzeige aufs display
04
Farbkodierte Blöcke aufs display
Notes: Nicht Zetlich geschafft – leicht klappen – 2D array (10x20 ARray mit 3 bits für block typ)

## Slide 24
Herausforderungen - Lösungen
LUTs Limit auf dem Board
  Statt großer Vektor Vergleiche – FOR-Schleife
  Nested loop & „break“ vermeiden – HARD DROP als neue Zustand
Nach dem Speichern des Feldes wird nicht direkt eine Wiedergabe erfolgen
  - Lesen vor der Aktualisierung im RAM-Modul
  Neuer Zustand LOCK
Notes: Ein paar herausforderungen und wie ich das geloest habe
Einamalig großen Vektor Vergleichen – in kleinerer FOR-loop teilen
For loop innerhalb for loop

## Slide 25
Vorführung

## Slide 26
Vielen dank!

## Slide 27
Link zu Github: https://github.com/caxzer/FPGA-Tetris
http://www.tinyvga.com/vga-timing/640x480@60Hz
https://www.zephyrproject.org/how-to-debounce-button-inputs-in-a-rtos/
https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/university/aup-boards/XUPBasys3/documentation/Basys3_rm_8_22_2014.pdf
Referenzen