## Slide 1
TETRIS – DY Projekt
ZWISCHENPRÄSENTATION
ZHI HAO TAN | JASON KARTAWIDJAYA
DIGITALE SYSTEME SOSE25
PROF DR.-ING, R. FITZ

## Slide 2
Spezifikationen
Grundbegriffe
Steuerung
Allgemein
01.
inhalte
Blockschaltbild
02.
Game Engine
Movement
Beschreibung der Zustände
FSM
04.
Aktueller Stand
Zu realisierende
Features
Fortschritt
05.
Live Demo VGA Schnittstelle
demo
06.
Input controller
PRNG
Game Engine
Tick counter
VGA Controller
Video Renderer
Module
03.
Überblick
Game Engine

## Slide 3
Auflösung: 640x480 Pixel (Bildwiederholfrequenz: 60 Hz; Pixelfrequenz: 25,175MHz)
Spielfeldgröße: 100x200 Pixel
Blockgröße: 20x20 Pixel
Spielfeldansicht: siehe Demonstration
spezifikationen

## Slide 4
grundbegriffe
000
001
010
011
100
101
110
fällt eine Blockeinheit alle 2
Sekunden taktsynchron von selbst
abgelegt im Feld X=5;Y=2
X: Drehachse
Quadratstück lässt sich nicht drehen
01.
DAS tetrImino

## Slide 5
grundbegriffe
02.
block
quadratförmiger Teil des Tetriminos
03.
GRID
Spielfeld einschließlich Rand
03.
FIeld
Spielfeld ausschließlich Rand

## Slide 6
Linke Taste: Fallendes Tetrimino um einen Block nach links bewegen
Recte Taste: Fallendes Tetrimino um einen Block nach rechts bewegen
Mittlere Taste: Fallendes Tetrimino 90° um die Drehachse im Uhrzeigersinn rotieren
Untere Taste: Tetrimino um einem Block nach unten bewegen
Obere Taste : Tetrimino erreicht sofort den Boden
Schalter: Spiel starten/zurücksetzen
Reservierte Tasten:
Steuerung

## Slide 7
Blockschaltbild

## Slide 8
überblick

## Slide 9
Game engine

## Slide 10
module

## Slide 11
2 D-FF gegen Metastabilität
Debouncer mit 10 ms sample Periode, bevor das Input eingetragen wird
Input controller

## Slide 12
Linear Feedback Shift Register
  XOR und Shift Operation
  Periodisch wiederholend
Pseudorandom number generator

## Slide 13
Enthalten Clock Divider mit internem Counter Puls
Liefert ein counter_vector mit eine Erhöhung je 50ms
Counter vector with 8 bits
Dient als skalierbarer Tick Periode je nach Schwerigkeitsgrad
C_reset nach Zustandsänderung
Tick counter

## Slide 14
BASYS3 VGA Controller & Output
R,G,B,HS,VS
Vga Controller

## Slide 15
zeichnet Bild Zeile für Zeile
Blank Periode, wo die Pixels sich nicht auf dem tatsächlichen Bildschirm befindet
H-sync : neue Linie
V-Sync : neues Bild
VGA Timing

## Slide 16
Industrie-standard
Unterskalierung des Clock-Frequenz mithilfe PLL clock wizard
VGA Einstellung

## Slide 17
Rein Kombinatorik
Nimmt output_field [1:200] an
Farbe benennen
Grenze zeichnen
Video renderer

## Slide 18
Nutzung des 7-Segment-Displays
Binär Score vector auf Segment vector mappen
Max Punktzahl auf 256 (2^8) begrenzt
Scoreboard

## Slide 19
Finite state machine

## Slide 20
FSM – GAME engine

## Slide 21
FSM – MOVEMENT

## Slide 22
Beschreibung der Zustände

## Slide 23
myblock_field
Spawn
myblock_next_field
saved_field
output_field
Ruft als Erstes die Funktion
Spawn_check = {1: spawn; 0: cannot spawn}
auf.
Für Spawn_check = 0: SPAWN GAME_OVER
Nur als Beispiel:

## Slide 24
Spawn
myblock_next_field || saved_field
saved_field
Vergleichen: myblock_next_field && saved_field
output_field
Überschneidung
„Spiel Vorbei“ Ausgabe

## Slide 25
myblock_field
Spawn
myblock_next_field
saved_field
output_field
Anderes Beispiel:
myblock_field <= myblock_next_field
output_field <= saved_field || myblock_next_field
SPAWN FALL

## Slide 26
myblock_field
Fall
myblock_next_field
saved_field
output_field
myblock_field <= myblock_next_field
output_field <= saved_field || myblock_next_field

## Slide 27
myblock_field
Fall
myblock_next_field
saved_field || my_block_next_field
output_field
Bei Überschneidung:
myblock_field <= myblock_next_field
Ouput_field <= myblock_field || saved_field
FALL LOCK

## Slide 28
myblock_field
LOCK
myblock_next_field
saved_field
output_field
myblock_field und mblock_next_field zurücksetzen
saved_field <= output_field
LOCK CLEAR_CHECK

## Slide 29
saved_field
CLEAR CHECK
saved_field
Anderes Beispiel:
Prüfe von unten nach oben, ob eine Zeile voll befüllt ist.
Detektierte voll befüllte Zeile blinkt 3mal, bevor es gelöscht wird.
Alles darüber um eine Zeile heruntersetzen
saved_field wird aktualisiert.
Wiederholen, bis keine voll befüllten Zeilen detektiert sind.
saved_field <= output_field
CLEAR_CHECK SPAWN
saved_field

## Slide 30
Move (taktsynchron)
MOVE_CHECK = {1: Bewegen; 0: Nicht bewegen}
Bewegen: output_field <= saved_field || myblock_next_field
Nicht bewegen: output_field <= saved_field || myblock_field
Beispiel:
myblock_field
myblock_next_field
saved_field
output_field

## Slide 31
Move (taktsynchron)
Anderes Beispiel:
myblock_field
myblock_next_field
saved_field || myblock_next_field
output_field

## Slide 32
Rotate (taktsynchron)
MOVE_CHECK wird hier auch implementiert.
Beispiele:
myblock_field
myblock_next_field
saved_field
output_field
myblock_field
myblock_next_field
saved_field || myblock_next_field
output_field

## Slide 33
ANMERKUNG zu move & Rotate
MOVE deaktivieren, wenn sich ein Tetromino am Rand des ‚Field‘ befindet.
ROTATION deaktivieren, wenn sich die Drehachse (X) am Rand des ‚Field‘ befindet.
Vorgehen ähnlich den vorherigen Beispielen
myblock_next_field
myblock_next_field
myblock_next_field

## Slide 34
Fortschritt

## Slide 35
mai
jun
juli
Zeichnung des Blockschaltbilds und FSMs
Definition der Module
Überlegung der Implementation
Projekt Beginn
Testen
Bug fixing
Implementierung Features & Verbesserungen
Fertigstellung
VHDL Programmieren
Aktueller Stand
Dokumentation
Abschluss
april

## Slide 36
02
Schnelleres fallen der tetriminoes je nach punktzahl
03
Musik mit zunehmendem tempo je höher die punktzahl
Zu realisierende features
04
Scoreboard anzeige aufs display
01
Farbkodiertes Tetrimino aufs display

## Slide 37
demo

## Slide 38
Vielen dank!

## Slide 39
Link zu Github: https://github.com/caxzer/FPGA-Tetris
http://www.tinyvga.com/vga-timing/640x480@60Hz
https://www.zephyrproject.org/how-to-debounce-button-inputs-in-a-rtos/
https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/university/aup-boards/XUPBasys3/documentation/Basys3_rm_8_22_2014.pdf
Referenzen